## Slide 1
LOGIGRAMME 1/3
Contexte urbain
50 km/h par défaut, réduction possible à 30 km/h si une majorité des critères ont le curseur à droite du tableau
ZONE URBAINE • NbB/km ≥ 50
Choix entre 50 et 30 km/h
2 • Fonction de la voirie
Le niveau de hiérarchisation du réseau
Niveau 4 à 5
Niveau 6
Faible
Moyenne
Forte
4 • Bruit
À considérer seulement si difficilement
soluble à court terme
Lden et Ln faibles, ou indisponibles
Lden ou Ln moyenne
Lden ou Ln forte
50 km/h
Analyse
complémentaire
30 km/h
CRITÈRES PRINCIPAUX
A – Activités locales
Le nombre d’infrastructures génératrices d’activités locales
Faible
Moyenne
Importante
B – Mode actifs
Le niveau de fréquentation par les piétons et les cyclistes
Faible
Moyenne
Forte et régulière
Niveau 1 à 3
1 • Vie locale
3 • Sécurité
Ėvaluation du risque d’accident
CRITÈRES SECONDAIRES
50 km/h
30 km/h
50 km/h
Activités locales. Les infrastructures susceptibles de favoriser des activités locales le long d’une voirie sont (liste non exhaustive) :
Trottoirs conformes, de largeur supérieure à 1.5 m et dépourvus d’obstacle (permanent comme temporaire).
Présence régulière de passage piéton.
Présence régulière de mobilier urbain.
Présence régulière d’aménagements paysagers entretenus.
Commerces de proximité (épicerie, boulangerie, snack, pharmacie, librairie, etc.).
Infrastructure de service (hôpital, poste, gare, etc.).
Infrastructure sportive ou de loisir (centre sportif, parc, cinéma, site touristique, etc.).
Autre : ………………………………………
Notes: [Sources] - Critères et vitesses issus de la méthodologie développée avec l’utilisateur. - La V85 n’est pas ajoutée en zone urbaine conformément au choix méthodologique discuté. [/Sources]

## Slide 2
LOGIGRAMME 2/3
Contexte périurbain
70 km/h par défaut, réduction possible à 50 km/h si une majorité des critères ont le curseur à droite du tableau
ZONE PÉRIURBAINE • 20 ≤ NbB/km < 50
Choix entre 70 et 50 km/h
2 • Fonction de la voirie
Le niveau de hiérarchisation du réseau
Niveau 4 à 5
Niveau 6
Faible
Moyenne
Forte
4 • Bruit
À considérer seulement si difficilement
soluble à court terme
Lden et Ln faibles, ou indisponibles
Lden ou Ln moyenne
Lden ou Ln forte
70 km/h
Analyse
complémentaire
50 km/h
CRITÈRES PRINCIPAUX
A – Activités locales
Le nombre d’infrastructures génératrices d’activités locales
Faible
Moyenne
Importante
B – Mode actifs
Le niveau de fréquentation par les piétons et les cyclistes
Faible
Moyenne
Forte et régulière
Niveau 1 à 3
1 • Vie locale
3 • Sécurité
Ėvaluation du risque d’accident
CRITÈRES SECONDAIRES
70 km/h
50 km/h
70 km/h
Activités locales. Les infrastructures susceptibles de favoriser des activités locales le long d’une voirie sont (liste non exhaustive) :
Trottoirs conformes, de largeur supérieure à 1.5 m et dépourvus d’obstacle (permanent comme temporaire).
Présence régulière de mobilier urbain.
Présence régulière d’aménagements paysagers entretenus.
Commerces de proximité (épicerie, boulangerie, snack, pharmacie, librairie, etc.).
Infrastructure de service (hôpital, poste, gare, etc.).
Infrastructure sportive ou de loisir (centre sportif, parc, cinéma, site touristique, etc.).
Stationnement réglementaire et régulier en voirie.
Autre : ………………………………………
5 • Vitesse pratiquée
Mesure de la V85
 70 km/h
Entre 60 et 70 km/h
< 60 km/h
Notes: [Sources] - Critères et vitesses issus de la méthodologie développée avec l’utilisateur. - La V85 n’est pas ajoutée en zone urbaine conformément au choix méthodologique discuté. [/Sources]

## Slide 3
LOGIGRAMME 3/3
Rase campagne
90 km/h par défaut, réduction possible à 70 km/h si une majorité des critères ont le curseur à droite du tableau
RASE CAMPAGNE • NbB/km < 20
Choix entre 90 et 70 km/h
1 • Fonction de la voirie
Le niveau de hiérarchisation du réseau
Niveau 4 à 5
Niveau 6
Faible
Moyenne
Forte
4 • Bruit
À considérer seulement si difficilement
soluble à court terme
Lden et Ln faibles, ou indisponibles
Lden ou Ln moyenne
Lden ou Ln forte
90 km/h
Analyse
complémentaire
70 km/h
CRITÈRES PRINCIPAUX
Aucun
Faible
Moyen
Niveau 1 à 3
2 • Présence et concentration de bâtis
Dispersion du bâti (continue ou concentration)
3 • Sécurité
Ėvaluation du risque d’accident
CRITÈRES SECONDAIRES
90 km/h
70 km/h
90 km/h
Activités locales. Les infrastructures susceptibles de favoriser des activités locales le long d’une voirie sont (liste non exhaustive) :
Trottoirs conformes, de largeur supérieure à 1.5 m et dépourvus d’obstacle (permanent comme temporaire).
Présence régulière de mobilier urbain.
Présence régulière d’aménagements paysagers entretenus.
Commerces de proximité (épicerie, boulangerie, snack, pharmacie, librairie, etc.).
Infrastructure de service (hôpital, poste, gare, etc.).
Infrastructure sportive ou de loisir (centre sportif, terrain de foot, manège, site touristique, etc.).
Stationnement réglementaire et régulier en voirie.
Autre : ………………………………………
5 • Vitesse pratiquée
Mesure de la V85
 90 km/h
Entre 80 et 90 km/h
< 80 km/h
Notes: [Sources] - Critères et vitesses issus de la méthodologie développée avec l’utilisateur. - La V85 n’est pas ajoutée en zone urbaine conformément au choix méthodologique discuté. [/Sources]